PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RADIODIAGNÓSTICO.

1.-  OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de prestación, procesos y metodología, normativa, sistemas      técnicos, recursos, etc., que habrán de regir para la contratación del servicio de  mantenimiento de los equipos de radiología que más adelante se detallan.

La prestación del servicio se ejecutará con arreglo a los requerimientos y    condiciones que se estipulen en este pliego de condiciones técnicas, de las que se       derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

2.-  FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servicio a contratar garantizará, la seguridad en la utilización de los equipos    objeto de este contrato y el mantenimiento de los mismos en óptimas condiciones de operatividad, debiéndose cumplir lo establecido en el anexo I.

Se entiende que el equipo está operativo cuando está en condiciones de hacer imágenes útiles para el diagnóstico.

Para tal fin, la parte adjudicataria se compromete a cumplir principalmente lo establecido en:

-   el R.D. 1891/1991 de 30 de Diciembre de 1.991 – B.O.E. de 3 de Enero de 1.992 – (Instalación  y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico) y,     en lo que afecta, el Programa de Garantía de Calidad en Radiodiagnóstico del       Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles, que desarrolla el R.D. 1976/1999 de 22 de        Diciembre – B.O.E. de 29 de Diciembre de 1.999 – (Establecimiento de criterios de calidad en radiodiagnóstico),

- la normativa IEC 60601-1 de 1.988 (Equipos Electromédicos. Requisitos generales       de seguridad), IEC 60601-1-3 de 1.994 (Requisitos generales de radioprotección en     equipos de rayos X para diagnóstico), IEC 60601-2-28 de 1.993 (Requisitos    particulares de seguridad para los dispositivos generadores y tubos de rayos X    utilizados para el diagnóstico médico), IEC 60601-2-32 de 1.994 (Requisitos    particulares de seguridad de los equipos asociados a los equipos de rayos X),

además de, toda aquella legislación vigente o que en un futuro se genere referente a este     tipo de equipo de radiodiagnóstico.

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

A todos los efectos, se consideran los equipos que a continuación se detallan y          los equipos periféricos a los mismos que forman parte del sistema:

Ubicación: Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles

| Sala | Tipo e id. del equipo | Marca y Modelo |
| --- | --- | --- |

| 5 | TELEMANDO RX – (1.242) | SIEMENS – ICONOS R200 |
| --- | --- | --- |
| 5 | ESTACIÓN DE TRABAJO | SIEMENS – MAGICVIEW 300 SYST. |
| A | CONVENCIONAL RX | SIEMENS – GIGANTOS 1012 + COMPACT |
| B | TELEMANDO RX | SIEMENS – SIREGRAPH B + GIGANTOS 1012 |
| C | CONVENCIONAL RX | SIEMENS – GIGANTOS 1012 + COMPACT |

4.-  FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO

El Servicio de Mantenimiento del Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles, ejercerá la supervisión y coordinación del adjudicatario, a fin de asegurarse que las tareas de mantenimiento se están realizando conforme a las exigencias del pliego y compromisos contractuales establecidos.

Las funciones a desarrollar por el adjudicatario serán:

- Intervenciones de mantenimiento correctivo: Son aquellas operaciones que        corregirán las averías puntuales que ocurran en los equipos. Su número y el tiempo empleado serán limitados hasta que los equipos sean operativos.

- Intervenciones de mantenimiento preventivo: Son aquellas operaciones encaminadas       a comprobar las prestaciones de los equipos, su funcionamiento y seguridad. Que         están dentro de las especificaciones técnicas descritas por el fabricante de los              equipos y cumplen con la legislación establecida.

- Todas las intervenciones de mantenimiento de equipos estarán sometidas a la    evaluación del Servicio de Protección Radiológica.

- El adjudicatario presentará, en su oferta, el programa de mantenimiento preventivo a realizar, para su aprobación por parte de la Jefatura de Servicio de Mantenimiento.

- El adjudicatario presentará una descripción de los trabajos de mantenimiento     preventivo que se realicen sobre los equipos, así como el protocolo de operaciones, verificaciones, chequeos, señalando el margen de desviación entre los valores       medidos en los parámetros de trabajo y los valores permitidos por el fabricante del equipo.

- El tiempo de repuesta por parte del adjudicatario ante un aviso de avería, no será   superior a 8 horas contadas a partir de la notificación de la avería.

- El adjudicatario, antes de proceder a reparar o revisar cualquier equipo, comunicará       su intención al Servicio de Mantenimiento, a fin de solicitar el correspondiente      permiso y recabar la información necesaria.

- El adjudicatario informará a la Jefatura del Servicio de Mantenimiento sobre todas        las intervenciones realizadas en los equipos, dejando constancia por escrito de lo realizado y de su intervención explícita por la petición del Servicio de Protección Radiológica.

5.- MATERIALES DE MANTENIMIENTO

Se entenderán como tal, todos aquellos materiales de uso en las labores propias         de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.

Los materiales necesarios, empleados en las intervenciones correctivas y    preventivas, excluyendo Tubos de Rayos X, serán completamente por cuenta del adjudicatario.

Los repuestos empleados, en las intervenciones correctivas y preventivas, serán nuevos y originales.

El adjudicatario tendrá la responsabilidad de almacenar las piezas necesarias          para no incrementar el tiempo de respuesta.

El adjudicatario indicará en su oferta cuál será el plazo máximo de entrega de      piezas de repuesto.

6.- CONTROL E INSPECCIÓN

Para ejercer las funciones de control e inspección que deriven del desarrollo del contrato que se establezca, el Centro Sanitario cuenta con su responsable técnico ante la adjudicataria y con todos los medios personales y materiales que el Centro ponga a su disposición.

No obstante, el Centro Sanitario podrá adoptar, en cualquier momento, las        medidas de control que se consideren oportunas para la vigencia del correcto       cumplimiento de las obligaciones a que está sometida la adjudicataria  como        consecuencia del presente pliego de prescripciones técnicas, y de las que se contemplen        en el contrato que de él se derive.

Cualquier información o incumplimiento del contrato será comunicado a la adjudicataria a través de su representante técnico en el Centro, mediante la       correspondiente acta de incidencias que será, en cualquier caso, aceptada y firmada por         el mismo.

Será suficiente motivo de rescisión de contrato, el levantamiento de tres actas documentadas y probadas de incumplimiento del contrato. En dicho supuesto, la  adjudicataria procederá, en un plazo máximo de 30 días, a cesar en la ejecución de los servicios contratados, sin que el Centro Sanitario se vea obligado a satisfacer cantidad   alguna en concepto de indemnización y, en todo caso, con pérdida de fianza por parte de       la adjudicataria.

7.- DOCUMENTOS Y REQUISITOS EXIGIBLES

Las empresas licitadoras deberán aportar, junto con la memoria técnica a         presentar como parte de su oferta, cuantos datos, información y documentación estimen oportunas a efectos aclaratorios de su capacidad material y técnica y, expresamente, los siguientes:

- Programa de procedimientos y mantenimiento preventivo que se propone              desarrollar.

- Recursos en medios humanos y materiales de que dispondrá en el Centro Sanitario.

- Recursos materiales de la Empresa, medios y maquinaria.

- Descripción de la capacidad del equipo técnico que aportará (experiencia de sus técnicos).

- Cumplimentación de la oferta técnica.

- Copia de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, suscrita por el adjudicatario,    para cubrir los riesgos de daños a personas y bienes de los que pudiera ser        responsable como resultado de la acción de sus técnicos sobre los equipos.

Avila,  29  de  Junio  de  2007

LA DIRECTORA GERENTE DE LA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

P.D. (Resolución de 20 de junio de 2006, B.O.C. y L. nº 124)

LA DIRECTORA GERENTE DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Fdo.:  Nuria López Cabeza

ANEXO  I

CRITERIOS DE TOLERANCIAS

En todos los casos, las tolerancias quedarán supeditadas a las limitaciones de los aparatos, especificadas en los datos del fabricante, y admitidas en el control de          aceptación a la compra de los mismos. Y,  con lo dispuesto en el Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico y sus nuevas versiones.