ADMINISTRACIÓN SANITARIA ESTATAL

REAL DECRETO 3000/1979, DE 7 DICIEMBRE,

SOBRE REGULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA

BOE nº 16 de 18-1-80, página 1339

MODIFICACIONES:

- Real Decreto 538/1993, de 12 abril, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas a los requisitos industriales de elaboración, circulación y comercio de los vegetales comestibles.- BOE 5 mayo 1993, núm. 107/1993 [pág. 13358]

VALLADOLID, diciembre 1979

REAL DECRETO 3000/1979, DE 7 DICIEMBRE,

SOBRE REGULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES EN EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA

Artículo 1.

Se autorizan, con carácter general, en los aceites de oliva, de orujo y de semillas destinados al consumo humano los siguientes tratamientos:

a) La clarificación por un proceso mecánico:

Sedimentación, centrifugación o filtración.

b) La desmucilaginación por los anteriores métodos o mediante el empleo de productos debidamente autorizados.

c) La desacidificación del aceite por neutralización con lejías acuosas alcalinas o por procedimientos físicos, previamente autorizados, que no aporten al aceite modificación distinta de la ocasionada por el procedimiento de neutralización.

d) La decoloración con tierras decolorantes o con otros productos debidamente autorizados.

e) La desodorización por tratamientos en corriente de vapor de agua.

Artículo 2.

Los procedimientos físicos de desacidificación y cualquier otro tratamiento que se pretenda realizar en los aceites de oliva, de orujo o de semillas deberán ser autorizados por el Ministerio de Agricultura, previo informe de los Ministerios de Industria y Energía, de Sanidad y Seguridad Social y de Comercio y Turismo.

El Ministerio de Agricultura podrá solicitar del interesado toda la información técnica, así como la realización de las pruebas y análisis que considere oportunos, para la aprobación del tratamiento.

Artículo 3.

Se considera refinado todo aceite que mediante tratamientos autorizados haya sido neutralizado, decolorado y desodorizado.

Artículo 4.

En el tratamiento de los aceites de oliva de orujo y de semillas queda prohibida cualquier práctica distinta de las señaladas en los artículos 1.º y 2.º, considerándose, a efectos de sanción, de especial gravedad lo siguiente:

a) La realización de cualquier práctica que suponga alteración de la composición del aceite distinta de la ocasionada por los tratamientos específicamente autorizados en el art. 1.º.

b) El empleo de cualquier producto sin la debida autorización y registro.

c) La neutralización por medios o con sustancias distintas de las autorizadas.

d) La existencia de instalaciones que permitan tratamientos distintos de los autorizados.

e) La mezcla de aceites, salvo los casos en que esté expresamente autorizada por la legislación vigente.

Artículo 5.

Se prohibe el depósito y tenencia en toda clase de locales destinados al tratamiento o almacenamiento de aceites de oliva, de orujo o de semillas, de cualquier producto cuyo empleo no esté expresamente autorizado, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1.º y 2.º, y que no esté inscrito en el Registro a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 6.

Los productos destinados a emplearse en el tratamiento de los aceites exigen la previa autorización del Ministerio de Agricultura y la inscripción de los mismos en el Registro correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de las competencias atribuidas al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social por la legislación vigente, tales como las correspondientes contempladas en el Decreto 2519/1974, de 9 de agosto.

Artículo 7.

Artículo 8.

Artículo 9.

Por el Ministerio de Agricultura se dictarán las normas relativas a la exigencia de Libros Registro de productos y documentación preceptiva para la circulación de aquellas clases de aceites y subproductos que se considere necesario, así como para establecer el marcado y desnaturalización, en su caso, de los mismos.

Artículo 10.

Es competencia del Ministerio de Industria y Energía el control de la fabricación, circulación y destino de la glicerina, así como de los aceites esterificados o de síntesis.

Artículo 11.

Las infracciones a lo dispuesto en el presente Real Decreto se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 3629/1977, de 9 de diciembre, sobre regulación, clasificación y condicionado de las industrias agrarias, y el Decreto 2177/1973, de 12 de julio, por el que se regulan las sanciones por fraudes en productos agrarios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.ª

Las industrias de obtención o tratamiento de aceites comestibles que tengan establecidos procesos de manipulación distintos de los previstos en el artículo 1.º del presente Real Decreto deberán acomodar sus instalaciones a la presente normativa en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la misma.

2.ª

Las autorizaciones a que se refiere el artículo 2.º podrán solicitarse del Ministerio de Agricultura a partir de dicha entrada en vigor, tanto para las instalaciones existentes como para las de nueva creación.

DISPOSICIONES FINALES

1.ª

Se faculta al Ministerio de Agricultura para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto.

2.ª

Queda derogado cuanto se oponga, en disposiciones de igual o inferior rango, a lo establecido en el presente Real Decreto, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

# Footnotes

Derogado conforme al Real Decreto 538/1993, de 12 abril, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas a los requisitos industriales de elaboración, circulación y comercio de los vegetales comestibles.- BOE 5 mayo 1993, núm. 107/1993 [pág. 13358]

Derogado conforme al Real Decreto 538/1993, de 12 abril, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas a los requisitos industriales de elaboración, circulación y comercio de los vegetales comestibles.- BOE 5 mayo 1993, núm. 107/1993 [pág. 13358]